附件

需要安装的主要设备及参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清全彩显示屏 | 1.★像素间距：≤1.25mm；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章），像素密度：≥640000dots/m²；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章） | 平方米 | 10.935 | 5.4m（w.×2.025mh）=10.935平方米 |
|  |  | 2.★显示尺寸≤5.4m（w）×2.025m（h）；分辨率≥4320×1620点； |  |  |  |
|  |  | 3.▲箱体支持环路备份，控制信号、电源通过连接形成环路，中间一处断开，显示屏能够继续正常工作；（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章） |  |  |  |
|  |  | 4.箱体结构：箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇.无散热孔全密封，防尘.静音设计； |  |  |  |
|  |  | 5.▲最大对比度：≥10000：1；亮度均匀性：≥98%；提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章） |  |  |  |
|  |  | 6.▲显示屏符合RoHS标准（提供RoHS证明报告） |  |  |  |
|  |  | 7.发光点中心距偏差≤4%； |  |  |  |
|  |  | 8.视角：水平视角≥175°；垂直视角≥175°； |  |  |  |
|  |  | 9.箱体平整度：≤0.1mm；箱体间缝隙：≤0.1mm； |  |  |  |
|  |  | 10.▲功耗：峰值≤300W/㎡；平均≤120W/㎡（提供具有CMA和CNAS认可的权威检测报告复印件，加盖厂家公章）。 |  |  |  |
|  |  | 11.像素点失控率≤1/1000000； |  |  |  |
|  |  | 12.▲投标产品应具备较好的灰度表现，灰度等级应可调，100%亮度时，灰度等级可设置为16bit，20%亮度时，灰度等级可设置为15bit（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |  |  |  |
|  |  | 13.平均无故障时间（MTBF）：≥120000小时； |  |  |  |
|  |  | 14.显示屏通过盐雾试验，符合盐雾10级要求。 |  |  |  |
|  |  | 15.▲在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章） |  |  |  |
|  |  | 16.▲投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | 17.稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作7*24H（168H），无电.机械或操作系统的故障。 |  |  |  |
|  |  | 18.▲显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖鲜章） |  |  |  |
|  |  | 19.图像处理功能：具体视频降噪.运动补偿.色彩变换等图像处理功能。 |  |  |  |
|  |  | 20.▲为保证显示系统稳定性，小间距显示屏、开关电源、大屏控制器、拼控软件需为同一品牌，提供3C证书和软件著作权证明，提供LED显示屏制造厂商的营业执照（许可经营含LED显示屏）.LED显示屏的知识产权证明.安全生产许可证.CNAS实验室.钢结构工程资质等相关证明材料并加盖厂商公章。 |  |  |  |
|  |  | 21.▲投标人所投LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求（提供认证证书复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | 22.▲投标产品在正常运行时不应有较大噪声，整屏噪音平均声压级≤8dB（半径 1m处）（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |  |  |  |
|  |  | 23.▲产品及售后保障： 1.大屏生产厂家具备商品服务体系五星认证证书，需提供证明文件。 2.大屏生产厂家具备本地化服务能力，需在海口市设有工商部门注册的分公司。需提证明文件。 3.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） |  |  |  |
|  |  | 24.▲投标人所投LED显示屏需通过国家级权威检测机构出具的蓝光测试认证证书（提供认证证书复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | 25.▲投标人所投LED显示屏需通过视网膜蓝光危害检验（提供封面带有CAL、CMA、CNAS标识的国家级权威检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |
| 2 | LED管理控制系统软件 | 1.★为了保证系统的兼容性，控制系统软件与LED显示屏生产厂家为同一品牌，具有LED显示屏管理控制系统软件著作权证书（提供证书复印件加盖厂家公章）。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2.▲LED控制管理软件具备对显示屏.拼接控制器.LED播放控制器等设备进行集成控制。（提供具有CNAS.CMA.CAL认可的权威检验报告复印件，加盖厂家公章）。 |  |  |  |
|  |  | 3.▲LED控制管理软件具备对设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态.接收卡温度.接收卡电压等技术要求。（提供具有CNAS.CMA.CAL认可的权威检验报告复印件，加盖厂家公章）。 |  |  |  |
|  |  | 4.▲为了保证所提供软件的成熟.可靠程度，LED显示屏厂商须通过CMMI软件成熟度五级（或以上）认证。（提供证书复印件并加盖原厂公章）。 |  |  |  |
| 3 | LED发送盒 | 1.支持4网口输出； | 个 | 4 |  |
|  |  | 2.支持1920X1200显卡分辨率； |  |  |  |
|  |  | 3.单卡带载像素面积230万像素； |  |  |  |
|  |  | 4.支持HDMI/DVI视频输入; |  |  |  |
|  |  | 5.HDMI音频输入/外部音频输入; |  |  |  |
|  |  | 6.支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit; |  |  |  |
|  |  | 7.12bit高位阶视频源带载能力: 1440×900@60Hz |  |  |  |
|  |  | 8.一路光探头接口; |  |  |  |
|  |  | 9.可级联多台进行统一控制。 |  |  |  |
| 4 | LED视频拼接器 | 1.★产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。输入接口≥4路HDMI，输出接口≥12路HDMI（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） | 套 | 1 |  |
|  |  | 2.▲拼接器与LED显示屏为同一厂家，提供拼接融合器3C证书复印件，加盖厂家公章； |  |  |  |
|  |  | 3.▲支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 4.▲平均故障时间间隔≥90000小时，保证设备能够稳定运行（提供第三方权威机构出具的检验报告复印件加盖厂家公章）； |  |  |  |
|  |  | 5.★支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 6.▲支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20mS（提供第三方权威机构出具的检验报告复印件加盖厂家公章）； |  |  |  |
|  |  | 7.支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路），支持网络抓屏采集 |  |  |  |
|  |  | 8.▲可视化操作：支持信号源.操作视频信号实时预览监看，拼接布局实时预览（提供第三方权威机构出具的检验报告复印件加盖厂家公章）； |  |  |  |
|  |  | 9.▲支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 10.▲单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 11.▲支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 12.▲投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 13.▲要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1.支持远程开关机，智能分步上电和断电等功能，具有有短路.过流.过压等各种保护功能。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.智能控制柜与LED显示屏为同一厂家，智能控制柜通过3C认证，提供原厂3C证书并加盖公章。 |  |  |  |
|  |  | 3.智能配电管理系统与LED显示屏为同一厂家，并提供软件著作权证书。 |  |  |  |
| 6 | 钢结构 | 1.显示屏支持完全前维护，无需预留维修通道。 | ㎡ | 10 |  |
|  |  | 2.显示屏生产厂家具有电子与智能化工程专业承包贰级（或以上）.钢结构工程专业承包三级（或以上）.建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）证书；（提供证书复印件加盖厂家公章）。 |  |  |  |
| 7 | 安装、调试、维护 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 8 | 无线投屏 | 1.多平台兼容，支持Mac、Windows、Android、IOS等终端系统跨平台无线投影传输 2.双WIFI功能，支持2.4G和5G双频协议，让手机传屏的同时可以连接互联网，分享上网两不误 3.双画面同屏显示：支持8个终端同时接入，双画面同屏显示，让不同展示方案之间轻松对比，呈现更直观 4.欢迎界面，用户可自定义编辑欢迎界面内容 5.节能环保，支持7*24小时低功耗开机运行 | 台 | 1 |  |
| 9 | 线性音柱音箱 |  |  |  |  |
| 10 | 功放型音频处理器 |  |  |  |  |